## Slide 1: 자원·에너지 경제학
Lecture - 2
전 승 호

## Slide 2: Chapter 3 천연가스 시장

## Slide 3: Section 1. 개 론

## Slide 4: 서론
천연가스는 주로 메탄(CH4)으로 구성되어 있으며, 다른 연료(석탄 및 석유)에 비해 연소할 때 배출되는 오염물질이 적어, 화석연료 중에서는 가장 청정한 연료로 평가된다.
  이러한 특성으로 기후변화 대응과 에너지 전환 과정에서 ‘교량 연료‘로 주목받고 있으며, 재생에너지의 간헐성을 보완하는 유연한 발전원으로 활용 가능하다.
인류의 천연가스 이용은 고대까지 거슬러 올라가며, 상징적·제의적 의미에 머무르고, 본격적으로 활용되지는 않았다.
  기원전 1,000년경 중국에서는 대나무 파이프를 사용하여 천연가스를 지표로부터 추출하였다.
  고대 그리스 및 페르시아에서도 천연가스의 자연 누출로 발생하는 ‘영원한 불‘은 신성한 존재로 인식되며 종교적 의례에 사용되었다.
19세기 들어 산업화에 따라 천연가스의 상업적 활용이 시작되었다.
  1821년 미국 뉴욕주에서 세계 최초의 천연가스 우물이 시추되었다.
  1850년대 중반부터는 도시의 가로등, 가정 난방용으로 천연가스가 사용되기 시작하였다.
  1859년 펜실베니아 드레이크 성공은 (석유챕터 참고) 석유 뿐만 아니라 천연가스 산업에도 기폭제 역할을 하였다.

## Slide 5: 서론
20세기 초반에는 파이프라인 기술의 발전으로 천연가스의 대규모 수송이 가능해지며 산업적 활용이 크게 확대 됬다.
  1920년대에는 장거리 천연가스 파이프라인이 건설되기 시작하였다.
  1927년에는 인디애나주와 시카고를 잇는 미국 최초의 장거리 파이프라인이 가동되었다.
1950~1960년대는 천연가스 산업의 황금기이며, 가정용과 산업용 에너지원으로서 수요가 폭발적인 증가를 보였다.
  전력 생산부문에서는 석탄과 함께 주요 기저발전원으로 자리 잡았고, 천연가스의 청정성과 연소 효율성으로 도시지역의 대기질 개선에도 기여하였다.
  이 시기에 미국과 구소련, 중동 지역에서는 대규모 가스전이 연이어 발견되었고, 향후 글로벌 천연가스 공급의 기반이 되었다.
1980년~1990년대는 천연가스의 국제무역이 본격화된 시기로 액화천연가스 기술의 발달이 중요한 전환점이 되었다.
  액화천연가스(LNG; Liquified Natural Gas) 기술은 가스를 영하162도까지 냉각하여 액화한 뒤 해상으로 수송하는 방식을 가능케 하여, 파이프라인으로 공급하지 못하는 지역에도 천연가스를 공급할 수 있게 되었다.
  1964년 알제리에서 영국으로 LNG 수출이 최초로 이루어지고, 해상수송은 세계 천연가스시장에서 중요한 운송수단으로 자리잡았다.

## Slide 6: 서론
21세기 들어서면서 천연가스 산업은 새로운 혁신기의 전기를 맞이하였다.
  미국의 셰일가스 혁명(석유챕터 참고)은 천연가스 공급 구조에 지대한 변화를 초래하였다.
  미국은 세계 최대의 천연가스 생산국으로 부상하고, 세계 천연가스 시장의 공급이 안정되었다.
한편 기후변화와 지속가능한 발전에 대한 국제적 요구가 확대되면서, 천연가스는 석탄과 석유를 대체할 수 있는 과도기적 청정연료로서 주목 받고 있다.
  특히 재생에너지와 결합하여 전력 시스템의 안정성과 유연성을 제고할 수 있다는 점에서 역할이 부각된다.

## Slide 7: Section 2. 천연가스의 특징과 분류

## Slide 8: 천연가스의 특징
천연가스는 높은 열효율, 상대적으로 낮은 환경오염, 수송 유연성 등 여러가지 측면에서 장점을 지니고 있다.
우선 천연가스는 고효율 연료로서 복합화력발전소(Combined Cycle Gas Turbine, CCGT)에서 활용될 경우 최대 60% 이상의 열효율을 달성할 수 있다.
  석탄화력발전소의 경우 평균 효율이 35%~45%이며, 동일한 전력을 생산하기 위해 필요한 연료가 줄어들기 때문에 에너지 비용절감효과가 크다.
  특히 복합화력발전은 가스터빈의 배기열을 다시 이용해 증기터빈을 돌리는 구조이기 때문에 열 손실이 적고, 효율 향상을 통해 연료비와 탄소배출량 까지 감소시킬 수 있다.
천연가스는 환경측면에서도 다른 화석연료에 비해 우수한 성능을 보인다.
  연소시 이산화탄소(CO2) 배출량은 석탄 대비 50%, 석유 대비 25% 낮으며, 황산화물, 질소산화물, 미세먼지 등의 유해 대기오염물질 배출 수준도 현저히 낮다.
  이러한 특성으로 저탄소 에너지 체제로의 전환 과정에서 ‘과도기 연료‘ 역할을 할 수 있다.

## Slide 9: 천연가스의 특징
천연가스는 물리적 상태 변화에도 강점을 보인다.
  기체 상태의 천연가스를 영하 162도까지 냉각하면 액화천연가스 (LNG, Liquified Natural Gas)로 전환 되고, 이 과정에서 부피는 약 1/600 수준으로 감소한다.
    이는 천연가스를 장거리, 대륙간 수송에 적합한 형태로 만들어준다.
    파이프라인이 구축되지 않은 지역에도 상업적 거래를 가능하게 한다.
  다만 액화, 저장, 운송 재기화에 이르는 LNG 공급망은 고도의 기술력과 투자비용을 요구하고, 안전을 위한 인프라 구축이 필수적이다.
안정성 측면에서, 천연가스는 공기보다 가볍기 때문에 누출 시 개방된 공간에서는 빠르게 확산되어 연소 및 폭발 위험이 낮아지는 반면, 밀폐된 공간에서는 가스가 축적되어 폭발 위험이 커질 수 있다.
  천연가스는 무색무취의 성질을 갖고 있으므로, 누출감지를 위해 부취제를 첨가하여 안정성 확보가 필요하다.
지리적 측면에서 천연가스는 석유보다 더 넓은 지역에 매장되어 있어 공급 다변화에 유리하다.
  이러한 지리적 분산은 특정지역의 리스크가 전체 공급망에 미치는 영향을 완화해준다.

## Slide 10: 천연가스의 분류
주로 메탄으로 구성된 천연가스는 화학적 조성과 물리적 성질에 따라 다양한 방식으로 분류할 수 있다.
  과학적인 구분을 넘어, 생산 방식, 정제 과정, 수송 인프라, 최종 수요시장의 선택 등 가치사슬 전반에 걸쳐 천연가스의 경제적·환경적 특성과 활용 방식을 결정짓는 중요한 기준으로 작용한다.
일반적인 분류는 메탄의 순도와 고급 탄화수소 성분의 포함 여부에 따른 드라이(dry) 가스, 웻(wet) 가스 의 구분이다.
  드라이 가스는 메탄 비중이 약 90% 이상으로, 기타 탄화수소 성분이 거의 포함되어 있지 않아 정제가 단순하고, 연료용으로 바로 사용하기에 적합하다
    도시가스, 발전용 연료 등 직접 연소형 시장에 적합하고, 파이프라인을 통한 장거리 수송에도 효율적이다.
  웻 가스는 에탄, 프로판, 부탄 등 중간 탄화수소가 다량 포함되어 있으며, 이 성분들을 추출하여 부가가치가 높은 액화석유가스(LPG)나 석유화학 연료(NGLs)로 활용할 수 있다.
    가스 처리 공정을 거쳐야 하고, 냉각·압축·탈탄소화 설비 등 고가의 인프라를 요구하므로, 초기 투자비용과 운송비용이 상대적으로 크다.

## Slide 11: 천연가스의 분류
또 다른 분류 방식은 천연가스 내에 포함된 불순물의 함량에 기반한 분류다.
  사워 가스(sour gas)는 황화수소 또는 이산화탄소와 같은 산성 가스를 상당량 포함하고 있다.
    인체에 유해하고, 공정 설비의 부식을 유발하며, 운송과 저장 시 높은 위험성을 수반하므로 스위트닝(sweetening) 공정을 필요로 한다.
    대표적으로 아민 흡수탑, 막 분리 기술, 크라이오제닉 냉각 등의 정제 기술이 사용되고, 이로 인한 처리비용의 상승이 전체 프로젝트의 수익성으로 직결된다.
  스위트 가스(sweet gas)는 황화수소 또는 이산화탄소와 같은 산성 가스를 거의 포함하고 있지 않다.
    사워 가스 대비 상대적으로, 냄새가 적고 안전하여, 처리공정이 간단하다.
    상대적으로 정제 비용이 적고, 탄소배출 측면에서도 유리하여 정책적·환경적 선호도가 높다.

## Slide 12: 천연가스의 분류
매장 형태에 따른 분류도 천연가스의 특성과 상업적 전략을 이해하는데 중요하다.
  어소시에이티드 가스(associated gas)는 석유와 함께 동일한 지층에 공존하며, 원유 생산 과정에서 부산물로 발생하는 가스를 의미한다.
    과거에는 기술부족, 경제성 미비, 수요처 부재 등의 이유로 대부분 연소(플레어링)되거나 지하에 재주입되었으나, 최근에는 플레어링 금지 정책과 자원 효율성 강화에 따라 회수 및 이용이 증가하고 있다.
  넌어소시에이티드 가스(non-associaged gas)는 독립적인 가스전에서 생산되며, 가스를 주요 자원으로 상정한 개발 프로젝트에서 생산된 가스를 의미한다.
    상대적으로 품질이 균일하고, 생산 계획 및 가격 책정이 독립적으로 가능하기 때문에 LNG 수출, 도시가스 공급 등 고부가가치 시장을 겨냥한 전략적 활용에 용이하다.

## Slide 13: 천연가스의 분류
이러한 분류는 기술적 차원을 넘어 가치사슬 전반에 걸쳐 실질적인 경제성과 환경성에 영향을 미친다.
  드라이 가스는 파이프라인 인프라와 결합되어 에너지 효율성이 높은 공급망 구축에 적합하다.
  웻 가스는 분리 및 처리 과정을 통해 석유화학 산업과의 연계를 강화할 수 있다.
  사워 가스는 공정 설계와 환경규제 대응에서 높은 수준의 기술력과 자본을 요구하므로, 투자 타당성 분석에서 핵심 변수로 작용한다.
  어소시에이티드 가스는 석유 가격과 생산량에 따라 동반 변동성이 존재하므로, 천연가스 수급 안정성을 위해 별도의 저장 및 활용 전략이 필요하다.

## Slide 14: 천연가스 공급사슬
천연가스의 공급사슬은 탐사에서 최종 소비자에게 이르는 전 과정을 포함하는 복합적이고 다단계적인 구조를 형성하고 있으며, 각 단계는 상이한 기술, 자본, 정책 환경 속에서 운영된다.
공급사슬의 출발점은 탐사 및 생산 단계이다.
  지질학적 모델, 지진파 탐사, 중력 및 자기탐사 등의 기술을 활용하여 지하에 매장된 천연가스 자원을 탐색한다.
  이 단계는 자본집약적이고, 지질학적 불확실성이 높아 고위험-고수익 성격을 지닌다.
  자원 개발 가능성을 평가하기 위한 탐사 확률 분석, 내부수익률 시뮬레이션, 손익분기 가격 분석 등이 병행된다.
시추기술의 발달은 특히 비전통 천연가스 자원 개발의 전환점을 마련하였다.
  수평시추와 수압파쇄 기술은 셰일가스나 타이트가스 자원의 상업적 생산을 가능하게 하였다.
  이러한 기술 진보를 통해 전통적 가스 수출국의 시장지배력 약화, 북미 지역의 에너지 자립도 향상, 글로벌 LNG시장의 유동성 증가라는 구조적 변화를 이끌었다.

## Slide 15: 천연가스 공급사슬
생산된 원가스는 메탄 외에도 이산화탄소, 황화수소, 질소, 액화석유가스, 천연가스 액체류 등 다양한 불순물을 포함하고 있으며, 가공 및 정제 처리 단계를 통해 ‘스위트 가스’로 전환된다.
  이 과정에는 산성가스 제거, 수분 제거, NGL 분리 등의 공정이 포함되며 최종적으로는 수송 가능한 사양의 고순도 메탄 가스를 확보하게 된다.
  이러한 가공단계는 환경 규제와 연결되어 있을 뿐 아니라, 제품 다양화 및 부가가치 창출의 기초가 된다.
정제된 가스는 수송단계로 넘어가며, 일반적인 방식은 파이프라인을 통한 육상 수송이다.
  대륙간 수송이 어려운 경우에는 천연가스를 -162℃로 냉각시켜 액화 형태(LNG, Liquified Natural Gas)로 만들어 특수 선박을 이용해 해상 수송하고, 도착지에는 재기화를 통해 기체 상태로 전환하여 지역 파이프라인망으로 공급된다.
  파이프라인 수송은 통상적으로 생산지-소비지 간의 장기계약과 함께 구축되며, 천연가스 인프라의 장기적인 고정비 투자와 관련된 자산특화가 높은 특징을 지닌다.
  LNG는 수출입이 가능한 유연성을 제공하지만, 초기 설비투자가 막대하고, 정제, 냉각, 저장, 운송, 재기화 등 다단계 인프라가 필요하다는 점에서 비용 부담이 크다.

## Slide 16: 천연가스 공급사슬
천연가스는 공급과 수요의 시간차가 존재하기 때문에 저장설비가 필수적이다.
  저장소는 일반적으로 지하 염동굴, 고갈된 가스전, 수조형 탱크로 구분되며, 계절 수요 변동이 큰 북반구 지역에서는 겨울철 난방 수요 급등에 대비한 계절조절 수단으로 필수적이다.
  최근에는 수요 예측 기반의 스마트 저장시스템, 가격 변동에 따른 수익 극대화를 위한 전략적 저장 운영이 주목받고 있다.
공급사슬의 마지막 단계는 분배이며, 이는 고압 송수관에서 저압의 지역 공급망으로 천연가스를 전달하는 과정이다.
  이 과정에서는 가정용, 상업용, 산업용 수요자의 안전성과 편의성을 고려하여 압력 조절, 계량기 설치, 품질 보증 등의 절차가 수반된다.
천연가스는 주거용 난방, 취사, 산업열원, 전력 발전, 화학제품 원료로 다양하게 쓰이고, 교통용 연료로도 쓰인다.
  압축천연가스 (CNG, Compressed Natural Gas)는 도시버스나 승용차에 쓰인다.
  액화천연가스 (LNG, Liquified Natural Gas)는 트럭, 선박, 철도 등 장거리·대형 운송수단에 쓰인다.

## Slide 17: 천연가스 공급사슬
천연가스 공급사슬은 기술, 경제성, 환경성, 국제정치가 복합적으로 얽힌 구조로서, 각 단계는 단순한 생산과 수송 이상의 전략적 의미를 갖는다.
특히 에너지 안보, 에너지 전환, 탄소중립 목표가 중요한 시대적 과제로 떠오른 현재, 천연가스 공급사슬의 효율성과 탄력성은 국가 및 글로벌 차원의 정책 설계와 시장전략에서 핵심 요소로 작용하고 있다.

## Slide 18: Section 3. 천연가스의 시장의 현황

## Slide 19: 천연가스 매장량
2020년 기준 전 세계 천연가스 확인 매장량은 188.1조 입방미터에 달하며, 이는 2000년에 비해 약 50조 입방미터 증가한 수치이다.
  앞서 말한 비전통가스전의 개발 (셰일혁명), 시추기술의 발전, 그리고 신규 매장지 발견에 기인한다.
지역 | 2000년 | 2010년 | 2020년 | 매장량/생산량 비율
북미 | 7.3 (5.3%) | 10.5 (5.8%) | 15.2 (8.1%) | 13.7
중·남미 | 6.8 (4.9%) | 8.1 (4.5%) | 7.9 (4.2%) | 51.7
유럽 | 5.4 (3.9%) | 4.7 (2.6%) | 3.2 (1.7%) | 14.5
CIS 국가들 | 38.6 (27.8%) | 51.3 (28.5%) | 56.6 (30.1%) | 70.5
중동 | 58.3 (42.2%) | 77.8 (43.2%) | 75.8 (40.3%) | 110.4
아프리카 | 11.9 (8.6%) | 14.0 (7.8%) | 12.9 (6.9%) | 55.7
아시아태평양 | 9.8 (7.1%) | 13.5 (7.5%) | 16.6 (8.8%) | 25.4
세계 전체 | 138.0 (100%) | 179.9 (100%) | 188.1 (100%) | 48.8
OECD | 13.6 (9.9%) | 17.6 (9.8%) | 20.3 (10.8%) | 13.7
비OECD | 124.4 (90.1%) | 162.4 (90.3%) | 167.8 (89.2%) | 70.6
EU | 2.5 (1.8%) | 1.6 (0.9%) | 0.4 (0.2%) | 9.2
<천연가스 매장량 (단위: 조 입방미터)>

## Slide 20: 천연가스 매장량
  (전 슬라이드 천연가스 매장량 참고)
지역별로 보면, 중동 지역이 전체의 40.3%를 차지하며, 이란(17.1%)과 카타르(13.1%)가 핵심 국가로 부상하고 있다.
국가별로는 러시아가 19.9%의 비중으로, 가장 많은 매장량을 보유하고 있고, CIS(독립국가연합) 국가들의 비중은 30.1%에 이른다.
그 외에 아시아·태평양 지역은 8.8%, 북미는 8.1%, 아프리카는 약 6.9%, 중·남미는 약 4.2%를 차지하고 있으며, 지역적 다양성이 뚜렷하다.
OECD국가들의 비중은 10.8%, 비OECD국가들은 89.2%로, 비OECD 국가가 전 세계 천연가스 매장량의 절대다수를 차지하고 있다.
한편, 매장량 대비 생산의 경우에는 지역 간 뚜렷한 차이를 보인다. 북미와 유럽은 상대적으로 매장량이 적지만 기술력과 시장 구조로 인해 생산 비율이 매우 높은 편이다.
미국은 전체 확인 매장량의 6.9%를 보유하고, 2000년 이후 가장 큰 증가폭을 기록하였다.
한편, 중동과 CIS국가들은 매장량은 많지만 생산 비율은 상대적으로 낮은 경향을 보인다.

## Slide 21: 천연가스 생산과 공급
< 지역별 천연가스 생산 (10억 입방미터) >
지역 | 2023년 | 2013-2023 | 2023년 비중
북미 | 1,261.1 | 3.9% | 31.1%
미국 | 1,035.3 | 4.7% | 25.5%
중남미 | 162.0 | -0.7% | 4.0%
유럽 | 204.3 | -3.1% | 5.0%
노르웨이 | 116.6 | 0.7% | 2.9%
CIS 국가들 | 773.6 | -0.1% | 19.1%
러시아 | 586.4 | -0.5% | 14.4%
중동 | 712.7 | 2.4% | 17.6%
이란 | 251.7 | 4.8% | 6.2%
카타르 | 181.0 | 0.8% | 4.5%
사우디아라비아 | 114.1 | 1.8% | 2.8%
아프리카 | 253.6 | 2.5% | 6.2%
알제리아 | 101.5 | 2.5% | 2.5%
아시아태평양 | 691.8 | 3.0% | 17.0%
호주 | 151.7 | 9.6% | 3.7%
중국 | 234.3 | 6.8% | 5.8%
전 세계 | 4,059.2 | 1.9% | 100%
OECD | 1,632.5 | 3.1% | 40.2%
비OECD | 2,426.8 | 1.1% | 59.8%
<천연가스 생산량 (10억 입방미터), 연평균 증가율, 비중>
전세계 지역별 천연가스 생산량은 다음과 같다.
  자세한 설명은 다음 슬라이드

## Slide 22: 천연가스 생산과 공급
(전 슬라이드 천연가스 생산량 참고)
글로벌 천연가스 공급 구조는 지질학적 분포, 기술 발전, 수송 인프라, 지정학적 요인에 의해 복합적으로 형성된다.
  천연가스 매장지가 상대적으로 넓게 분포되어 있지만, 기체 상태라는 특성으로 인해 수송제약과 시장 분절성을 갖고 있다.
  미국, 러시아, 이란, 카타르, 캐나다, 호주 등이 주요 생산국이고, 아프리카, 동남아시아, 동지중해에서도 신규 개발이 활발하다.
  특히 LNG의 발전은 글로벌 공급의 유연성을 높이고, 천연가스를 석유처럼 국제적 상품으로 변화시키고 있다.
최근 러시아-우크라이나 전쟁은 유럽 천연가스 수급구조를 급격히 전환시켰으며, LNG 수입 확대와 공급선 다변화로 이어졌고, 글로벌 LNG 시장에 큰 영향을 미치고 있다.
천연가스 생산은 최근 미국을 대표하여 북미지역을 중심으로 확대되고 있다.
  전 세계 천연가스 생산량은 4,059 (10억 입방미터) 였으며, 2013-2023년 연평균 1.9%의 생산 증가율을 보였다.
국가별로는 미국 (25.5%), 러시아 (14.4%), 이란 (6.2%), 중국(5.8%), 카타르(4.5%) 순으로 나타난다.

## Slide 23: 천연가스 소비
글로벌 천연가스 소비는 국가별 산업구조, 에너지 정책, 환경 규제 등에 따라 지역별·부문별로 상이한 양상을 보인다.
  천연가스는 전력생산, 산업 공정, 주거 및 상업용 에너지, 교통 연료 등 다양한 부문에서 소비되며, 이 중 전력 생산 부문이 전체 소비에서 가장 높은 비중을 차지하고 있다.
  LNG 기술 발전으로 해상 운송이 보편화 되면서, 국제 무역 기반구조로 전환되고 있다.
  석유와 유사하게 글로벌 상품으로서의 성격이 강화되고 있고, 지역별 가격차이도 점차 축소되고 있다.
지역별로 천연가스 소비를 살펴보면 아래와 같다.
  북미와 유럽은 천연가스 인프라가 조기에 구축되어 다양한 최종수요 부문에 걸쳐 소비가 확산 됬다.
  특히 유럽은 강화된 환경 규제와 탈탄소화 정책 기조 하에서 천연가스를 전환 연료로 적극 활용하고 있다.
  이에 반해 중국, 인도, 동남아시아 등 신흥 경제권에서는 급속한 도시화, 산업화, 대기질 개선을 위한 환경정책 강화에 힘입어 천연가스 수요가 급증하고 있고, 중국은 이미 세계 최대 LNG 수입국으로 부상하였다.
부문별 천연가스 소비를 살펴보면 아래와 같다.
  산업부문에서 천연가스는 비료, 수소, 메탄올 생산의 핵심 원료로 활용되고 있다.
  주거 및 상업부문에서는 난방 및 취사용 연료로 폭넓게 사용되고 있다.
  교통부문에서는 압축천연가스(CNG) 및 액화천연가스(LNG) 형태로 도로 운송 및 해상 운송 연료로서의 수요가 확대되고 있고, 국제해사기구의 환경규제 강화 이후 선박 연료로 LNG 채택이 가속화되고 있다.

## Slide 24: 천연가스 소비
글로벌 ㄴㄴㄴ
지역 | 2023년 | 2013-2023 | 2023년 비중
북미 | 1,104.8 | 2.2% | 27.5%
캐나다 | 120.7 | 1.4% | 3.0%
멕시코 | 97.6 | 2.3% | 2.4%
미국 | 886.5 | 2.3% | 22.1%
중·남미 | 161.7 | -0.3% | 4.0%
유럽 | 463.4 | -1.8% | 11.6%
CIS 국가들 | 596.0 | 1.1% | 14.9%
러시아 | 453.4 | 0.7% | 11.3%
중동 | 577.7 | 3.2% | 14.4%
이란 | 245.6 | 4.8% | 6.1%
사우디아라비아 | 114.1 | 1.8% | 2.8%
아프리카 | 171.2 | 3.9% | 4.3%
아시아태평양 | 935.4 | 3.2% | 23.3%
중국 | 404.8 | 8.9% | 10.1%
일본 | 92.4 | -2.9% | 2.3%
한국 | 60.1 | 0.9% | 1.5%
전 세계 | 4,010.2 | 1.7% | 100%
OECD | 1,757.0 | 0.8% | 43.8%
비OECD | 2,253.2 | 2.5% | 56.2%
<천연가스 소비량 (10억 입방미터), 연평균 증가율, 비중>

## Slide 25: Thank you