## Slide 1
본 PPT는 강의 보조용으로만 제공되는 것으로, 이를 복제 및 배포하거나 이를 편집하여 무단 이용 및 인쇄물로 제작하는 행위를 허용하지 않으므로 위배 시 저작권법에 따라 민.형사상의 책임이 따름을 알려 드립니다.

## Slide 2: 제12장 전력시장의 탈규제와 구조개편

## Slide 3: 학습목표
전통적 수직통합 규제독점 구조가 형성된 경제·기술적 이유를 설명
전력산업 탈규제의 경제적 논거(효율성, 진입, 가격신호, 규제실패, 국제정합성)를 정리
구조개편의 구성요소(언번들링, 도매/소매 경쟁, ISO/RTO, 정산체계)를 이해
주요 국가(영국·미국·EU·한국) 사례를 비교하고 성과·한계를 평가
재생에너지 확산 하에서 시장설계가 왜/어떻게 진화해야 하는지 논의

## Slide 4: 12.1 전통적 전력산업 구조: 수직통합 규제독점
발전–송전–배전–소매판매가 단일 기업(공기업/독점사업자)에 의해 통합 운영
규제기관이 요금·투자·서비스 의무를 통제(예: rate-of-return regulation)
장점: 공급 안정성, 장기 투자 유인, 요금의 예측가능성 확보
한계: 비용절감 유인 약화, 조직의 경직성, 기술 변화 대응력 부족

## Slide 5: 12.1 전력의 경제·기술적 특성과 자연독점
고정비 비중이 큰 설비산업(송·배전망, 대형 발전설비) → 규모의 경제
전력의 비축 곤란·실시간 수급균형 필요 → 운영/정산의 복잡성
송전망의 네트워크 외부성 → 중복망 구축은 사회적 비용 증가
따라서 전통적으로 ‘통합+규제’가 효율적이라는 인식이 강했음

## Slide 6: 12.1 구조개편의 배경(1): 기술적 진보
가스터빈·복합화력(CCGT) 상용화 → 설비 소형화·모듈화·투자회수기간 단축
발전 부문에서 신규 사업자 진입 가능성 확대
ICT 발전 → 실시간 계량, 거래·정산 시스템 고도화
소매 경쟁/수요반응(demand response) 기반 확대

## Slide 7: 12.1 구조개편의 배경(2): 경제학적 이론 변화
요율기반 규제는 비용 절감 유인 약화 → X-비효율 누적 가능(Leibenstein)
인센티브 규제, 경쟁 도입을 통한 효율성 제고 논리 확산
1970~80년대 인프라 산업 전반의 규제완화 경험(항공·통신·철도 등)과 연결

## Slide 8: 12.1 구조개편의 배경(3): 정책·제도적 변화
영국(1990) 구조개편: 기능별 분리 + 경쟁도입 + 민영화(선도 사례)
미국: ISO/RTO 기반 도매시장 확대(PJM, CAISO 등)·분권적 개편
EU: 전력지침을 통한 단계적 시장개방·역내 통합
세계적 확산 → 전력산업을 ‘시장 설계’의 대상으로 재정의

## Slide 9: 12.1 구조개편의 의의와 전제
의의(1) 경제적 효율성: 경쟁을 통해 비용 절감, 과잉설비/운영 비효율 축소
의의(2) 유연성: 연료가격·수요변동·재생 변동성 등 환경 변화에 민첩 대응
전제: 기능별 분리, 중립적 계통운영, 투명한 정산·감시 체계가 함께 필요
구조개편은 ‘목적’이 아니라 지속가능·효율적 전력산업을 위한 ‘수단’

## Slide 10: 12.2 탈규제의 경제적 논거: 큰 그림
핵심 질문: ‘어디에 경쟁을 넣고, 어디는 규제로 남길 것인가?’
주요 논거: (1) 효율성/X-비효율 제거 (2) 진입·혁신 (3) 가격신호
(4) 규제실패 완화 (5) 국제 제도 정합성
단, 전력은 특수한 재화 → 시장설계·감시 없이는 부작용 가능

## Slide 11: 12.2.1 효율성 향상과 X-비효율 제거(1)
요율기반 규제는 ‘비용을 인정받는’ 구조 → 비용절감 유인이 약해질 수 있음
경쟁이 없으면 내부 감시·긴장 완화 → X-비효율 발생(생산가능곡선 내부)
탈규제로 경쟁 압력이 생기면 생존을 위해 비용절감·운영개선이 필수
따라서 발전 부문은 경쟁 도입의 1차 대상이 됨

## Slide 12: 12.2.1 효율성 향상과 X-비효율 제거(2)
기술적 효율성: 동일 투입으로 더 많은 전력 생산(운전·정비·연료효율)
배분 효율성: 한계비용이 낮은 발전기가 우선 가동되도록 유도(경제급전)
경쟁은 과잉 인력·비효율적 운전·연료 낭비를 ‘도태 요인’으로 만듦
다양한 규제산업에서 탈규제 후 생산성 증가·비용 절감이 관찰됨

## Slide 13: 12.2.2 진입장벽 완화와 기술혁신 촉진(1)
전통적 전력산업: 대규모 설비·장기 회수기간 → 최소효율규모(MES) 큼
기술 변화(CCGT, 분산형 설비 등)로 초기투자·건설기간이 줄어 진입장벽 완화
다양한 규모의 사업자 참여 → 발전 부문 경쟁 기반 강화
재생에너지·분산자원 확산은 진입 다양성을 더 확대

## Slide 14: 12.2.2 진입장벽 완화와 기술혁신 촉진(2)
규제독점에서는 경로의존성과 보수성으로 신기술 도입이 지연될 수 있음
경쟁시장에서는 비용절감·효율·서비스 차별화가 성과로 직결 → 혁신 유인
신기술: 고효율 가스터빈, 운영 최적화, 계량·IT 기반 서비스 등
탈규제는 ‘구조개편’뿐 아니라 기술 선택 다양화의 제도적 기반

## Slide 15: 12.2.3 가격 신호 왜곡과 소비자 선택권 제약(1)
규제체제에서 요금은 정치·형평·물가 안정 목표에 의해 결정되는 경우가 많음
요금이 실제 공급비용/수급 여건을 반영하지 못하면 가격신호 기능이 약화
공급자: 효율·혁신·적기투자 유인 약화, 비효율적 설비 선택 가능
수요자: 시간대·계절별 비용 차이를 인식 못해 낭비·피크 집중 발생

## Slide 16: 12.2.3 가격 신호 왜곡과 소비자 선택권 제약(2)
단일요금 구조에서는 수요반응(DR) 유인이 사라짐 → 계통 부담·비용 상승
소매 독점에서는 소비자가 공급자/요금제/부가서비스를 선택할 수 없음
시장 기반 체계는 수급에 따라 가격이 탄력적으로 변동 → 효율적 소비 유도
다만 정보비대칭·거래비용이 큰 가정용 소비자 보호장치가 필요

## Slide 17: 12.2.4 규제 실패와 정치경제적 유연성 확보
규제는 공공성·안정성을 담보하지만 현실에서는 규제 실패 가능
원인: 정치적 압력, 관료적 비효율, 정보 비대칭, 이해집단 포획 등
결과: 과잉투자·요금 왜곡·특정 집단 이익 편중
경쟁 가능 부문은 시장조정 메커니즘을 활용하되, 독점 부문 규제는 지속

## Slide 18: 12.2.5 국제사회의 개방 압력과 제도 정합성
세계화 속에서 전력산업도 국제 규범과의 정합성 요구가 확대
World Bank/IMF/OECD: 개도국 구조조정 조건으로 에너지 부문 개방·민영화 요구
EU: 전력시장 단일화 지침을 통해 단계적 개방을 규범화
전력은 무역·투자·환경정책과 연계 → 제도 간 정합성이 경쟁력 요인

## Slide 19: 12.3 구조개편(Restructuring)의 구성요소: 개요
핵심: 기능별 분리 + 경쟁 가능한 영역 개방 + 독점 영역의 중립적 규제
발전·소매: 경쟁 도입(도매시장/소매시장 설계)
송전·배전: 자연독점 → 공정한 제3자 접근과 투자 유인 위한 규제
중앙 시장운영자/계통운영자(ISO/RTO)와 정산 시스템이 필수 인프라

## Slide 20: 12.3.1 기능별 분리(Unbundling): 수준과 방식
회계적 분리: 비용·수익·자산을 기능별로 별도 계정화(투명성 강화)
운영적 분리: 인사·의사결정·운영시스템 독립(차별 가능성 축소)
법적 분리: 기능별 별도 법인으로 분리(감시·책임 명확화)
소유권 분리: 네트워크 자산 소유를 경쟁부문과 완전 분리(가장 강력)

## Slide 21: 12.3.1 기능별 분리의 정책 목표
정보 투명성: 부문별 비용 구조·성과를 독립적으로 평가 가능
이해상충 방지: 망사업자의 차별적 접속·교차보조·정보독점 억제
신규 진입 촉진: 공정한 망접근과 표준화된 접속규칙 제공
분리 수준 선택은 시장규모·제도역량·정치경제 여건에 따라 달라짐

## Slide 22: 12.3.2 경쟁도입(발전): 도매시장 기본 구조
발전 경쟁은 보통 ‘도매시장’에서 구현
입찰 기반 풀(pool): 시간대별 가격·수량 입찰 → 시장청산가격(MCP) 도출
양방향 계약(bilateral): 발전–소매/대수요자 간 계약으로 가격·물량 사전 합의
현실에서는 두 방식이 혼합 운영(현물+계약)되는 경우가 많음

## Slide 23: 12.3.2 입찰 기반 풀과 경제급전
발전사업자들이 시간 단위로 공급곡선(입찰)을 제출
시장/계통운영자는 기술제약·송전제약을 고려해 경제급전(least-cost dispatch)
한계 발전기의 가격이 시장청산가격(MCP)로 정산되는 구조가 일반적
목표: 단기 효율성과 투명한 가격신호(투자·연료전환의 기준 제공)

## Slide 24: 12.3.2 경쟁도입(소매): 선택권과 한계
소매사업자: 도매시장에서 구매한 전력을 최종수요자에게 판매
차별화: 요금제(시간대별/정액), 서비스 품질, 친환경 옵션(REC 등)
대형 소비자는 경쟁 혜택을 누리기 쉬우나, 가정용은 정보비대칭·거래비용 존재
보완책: 기본공급자, 보호요금제, 계약 변경 유예·취약계층 지원 등

## Slide 25: 12.3.3 송전·배전: 자연독점과 규제
망은 고정비·규모의 경제·네트워크 외부성 → 중복투자는 비효율
따라서 경쟁보다는 ‘규제 하 독점’이 일반적
문제: 수직통합이 남아 있으면 차별적 접속·지연, 교차보조, 정보 비대칭 가능
해결: 망 운영의 중립성 확보(운영권 분리, ISO/RTO, 강한 접근규칙)

## Slide 26: 12.3.3 ISO/RTO: 중립적 계통·시장 운영
ISO: 송전망 소유와 운영을 분리 → 중립기관이 접속·혼잡관리·급전 수행
RTO: 더 큰 권역 + 시장설계·정산 기능까지 포함(미국의 PJM, CAISO 등)
역할: 실시간 균형, 혼잡관리, 계통접속 승인, 시장감시 기반 제공
효과: 공정한 경쟁여건, 효율적 혼잡관리, 투명한 접속조건

## Slide 27: 12.3.3 배전의 역할 변화: DSO와 분산자원
분산형 자원(DER)·스마트그리드 확산 → 배전망 운영이 ‘플랫폼’ 기능으로 확장
DSO(Distribution System Operator): 접속·계량·유연성 자원 관리 역할 강화
향후 과제: 배전망에서의 공정접근, 데이터 거버넌스, 투자유인 설계
부분적 시장기능 도입 가능성은 있으나, 규제의 중요성은 여전

## Slide 28: 12.3.4 시장운영자와 정산 시스템(1)
시장운영자: 입찰 집계 → 시장청산가격 산정 → 정산(수익/비용 배분) 수행
계통운영: 실시간 수급조정, 예비력·보조서비스 조달, 주파수/전압 관리
전일시장(DAM)과 실시간시장(RTM)을 분리 운영하는 이중정산(two-settlement)이 보편
목표: 가격 안정성과 조정 유연성의 동시 확보

## Slide 29: 12.3.4 가격체계: 단일가격 vs 지역별 한계가격(LMP)
단일가격제: 시장 전역 동일 가격 → 단순하지만 송전 제약을 반영하기 어려움
LMP: 노드/지역별로 혼잡·손실·제약을 가격에 반영(PJM, CAISO 등)
효과: 혼잡비용 내재화, 효율적 입지 유도, 송전투자 판단에 정보 제공
전제: 정교한 계통모형, 데이터 투명성, 감시체계

## Slide 30: 12.3.5 제도 설계의 핵심 쟁점(1)
진입·퇴출: 기술요건·접속규칙·최종공급자 등 질서 있는 전환 장치 필요
시장지배력: 수요 비탄력·실시간 제약 → 가격조작 위험(입찰상한, HHI, 모니터링)
소비자 보호: 요금 변동성·정보비대칭 → 보호요금제·취약계층 지원 필요
정보 공개: 가격·혼잡·정산 규칙의 투명성이 신뢰의 기반

## Slide 31: 12.3.5 제도 설계의 핵심 쟁점(2): 장기 투자 유인
단기 현물가격만으로는 장기 설비투자(기저·유연성·망)에 충분한 유인 제공이 어려울 수 있음
보완 수단: 용량시장/용량지불, 장기 PPA, CfD(차액계약), 정책기반 보조
목표: 시장 기반 효율성과 투자 안정성(예측가능성) 간의 균형
주의: 과잉보상·왜곡을 피하려면 규칙의 정합성과 경쟁적 입찰 설계가 중요

## Slide 32: 12.4 국가 사례 비교: 무엇을 볼 것인가
개혁 속도(급진/점진), 민영화 범위, 분리 수준(법적/소유권)
도매시장 설계(풀 vs 계약, DAM/RTM, LMP 여부)
소매시장 개방 수준과 소비자 보호장치
장기 투자 유인(용량시장·PPA·정책)과 재생에너지 연계

## Slide 33: 12.4.1 영국: 구조개편 선도모델
1990년 CEGB 해체: 발전·송전·배전·소매 기능 분리 + 민영화
송전: National Grid가 중립적 운영자로 역할 수행
초기: 중앙집중형 POOL 도매시장(입찰 기반) 운영
2001년 NETA(계약 기반) → 2005년 BETTA로 확대(영국 단일시장)

## Slide 34: 12.4.1 영국: 성과와 한계
성과: 요금 하락, 설비 이용률 개선, 생산성 증가(초기 효과)
문제: 전략적 입찰·시장력 행사, 가격 변동성, 소매시장 집중화
장기투자 불확실성 → 예비력/유연성 부족 논란
정책(재생 확대)과 시장 규칙의 비정합성 문제가 부각

## Slide 35: 12.4.2 미국: 분권적·점진적 개편
주(State) 단위로 개편 수준이 상이(개방 지역과 수직통합 유지 지역 공존)
RTO/ISO 기반 시장: PJM, NYISO, CAISO, MISO 등
복합시장: 전일/실시간, 보조서비스, (일부) 용량시장
LMP 도입으로 혼잡·손실을 가격신호로 내재화

## Slide 36: 12.4.2 미국: 캘리포니아 위기와 교훈
2000~2001년 위기: 도매 자유화 + 소매요금 상한의 비대칭 설계
공급 부족·시장력 행사·전략적 거래로 가격 폭등 및 정전 발생
이후: 시장감시 강화, 입찰 제한, 제도 보완(용량/예비력 등)
교훈: 시장설계 정합성·감시체계 없이는 경쟁이 위기로 전환될 수 있음

## Slide 37: 12.4.3 EU: 법제화·단계적 시장 통합
전력지침(1996/2003/2009)으로 단계적 개방과 기능분리·제3자 접근 강화
규제기관 협력: ACER 설립, 송전운영자 협력: ENTSO-E
전력거래소 연계(Market Coupling)로 역내 도매시장 통합 추진
2019 Clean Energy Package: 재생 확대·소비자 권리·유연성 제고를 통합

## Slide 38: 12.4.4 한국: 제한적 구조개편
2001년 전력시장 개설(KPX)과 함께 구조개편 추진
발전 부문: KEPCO 발전 기능을 6개 자회사로 분리(경쟁적 도매시장 참여)
송전·배전·소매는 KEPCO가 통합 운영 → 소매시장 개방은 미진
과제: 실시간/지역 가격신호, 보조서비스·유연성 시장, 장기 투자 유인 설계

## Slide 39: 12.5 성과와 한계: 종합
성과: 운영 효율성 개선, 시장기반 가격결정 정착, 자원배분의 동태적 조정
투자/기술 다양화: IPP 진입, CCGT·재생·분산형 자원 확대
한계: 가격 변동성·시장 불안정(캘리포니아), 장기투자 부족 위험
시장지배력·조작 가능성 → 감시체계와 규제의 ‘재설계’가 핵심

## Slide 40: 12.6 재생에너지 확산과 구조개편의 재정립
간헐성 증가 → 실시간 균형 비용 상승, 가격신호 왜곡(초저가/역가격 가능)
정책 목표(탄소중립)와 시장규칙 간 긴장 → 보조금·용량제·CfD 등 혼합
분산형 자원 확대 → 배전망/소매 영역에서 데이터·플랫폼 거버넌스 중요
시장설계의 진화: 유연성(예비력·DR·ESS)과 적응성 중심의 혼합형 모델

## Slide 41: 12.7 결론: 경쟁과 규제의 균형
경쟁 도입은 효율성·유연성을 높일 수 있으나, 전력의 특수성 때문에 규제가 필수
핵심은 ‘경쟁 가능한 영역’과 ‘규제해야 할 영역’의 경계 설정 및 정합적 설계
감시체계·소비자 보호·장기 투자 유인(유연성 포함)이 지속가능성을 좌우
토론: 한국 전력시장에서 다음 개혁 우선순위는 무엇인가?