## Slide 1
본 PPT는 강의 보조용으로만 제공되는 것으로, 이를 복제 및 배포하거나 이를 편집하여 무단 이용 및 인쇄물로 제작하는 행위를 허용하지 않으므로 위배 시 저작권법에 따라 민.형사상의 책임이 따름을 알려 드립니다.

## Slide 2: 제9장 재생에너지

## Slide 3: 1. 서론
재생에너지의 정의와 범위
  재생에너지의 정의
    자연적으로 보충되는 자원에서 파생된 에너지로, 태양, 바람, 물의 흐름, 지열, 생물 유기물 등을 포함
  비고갈성 재생에너지와 조건부 고갈성 재생에너지
    비고갈성 자원은 태양광, 풍력, 해양에너지처럼 인간의 사용으로 인해 자원량이 줄어들지 않으며, 사실상 무한정 이용이 가능한 에너지원
    조건부 고갈성 자원은 바이오에너지와 일부 수력처럼 재생되기는 하지만, 토지, 수자원, 생물자원 등 유한한 생태 기반에 대한 의존도가 높아 과도한 이용시 지속가능성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 자원

## Slide 4: 1. 서론
전통적 에너지원과의 비교
  화석연료는 수억 년에 걸쳐 지질학적 과정으로 형성된 유한한 자원이므로, 지속적인 소비는 필연적으로 고갈을 초래. 반면, 재생에너지는 인위적 고갈의 우려가 없음
  화석연료의 연소는 대기 중으로 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 등 다양한 오염 물질을 방출. 재생에너지원은 온실가스를 거의 배출하지 않으며, 그 자체로는 대기오염물을 배출하지 않음
  전통적인 발전 방식은 비교적 낮은 초기 투자비용과 높은 연료비용 구조를 가지는 한편, 재생에너지는 초기 고정투자비용은 크지만 이후의 한계비용이 ‘제로’에 가까운 구조를 갖음
  전통적인 화석연료는 대부문 특정 지역에 집중되어 있으며, 수입 의존도가 높은 국가에서는 가격 변동성과 공급 차단의 위험에 노출되어 있음. 재생에너지는 자국 내에서 생산이 가능하고 분산형으로 개발될 수 있어 에너지 자립도와 안보 측면에 서 유리
  시스템 통합성과 간헌성 문제는 재생에너지의 한계로 지적됨. 반면, 화석연료 발전은 출력 조절이 가능하다는 점에서 안정적인 기저 부하 전력을 공급하는데 상대적으로 적합

## Slide 5: 1. 서론
재생에너지의 확산 배경
  기후변화 대응 과정에서 재생에너지는 가장 유력한 저탄소 에너지원으로 부각
  재생에너지는 지역 분산형으로 개발 가능하며, 각국이 자국 내 자원을 기반으로 생산할 수 있어 에너지 안보를 강화하는 대안으로 간주되고 있음
  기술발전과 비용 하락은 재생에너지 확산을 가능케 하는 결정적 요인임. 태양광과 풍력은 정책 보조 없이도 시장 경쟁력이 있는 재생에너지 프로젝트의 확산을 가능하게 하고 있음
  재생에너지 확대를 위한 정책적 지원과 국제적 협력도 중요한 촉진 요인으로 작용
    보조금, 재생에너지 공급의무제도(RPS), 발전차액지원제도(FIT)
  환경 문제에 대한 대중의 관심 증대와 함게, 지속가능발전목표와 ESG 경영이 확산되면서 기업과 정부 모두가 청정에너지로의 전환을 중요한 목표로 설정

## Slide 6: 2. 주요 재생에너지의 종류와 특징
태양광(Solar Photovoltaic)
  태양광 발전은 태양빛을 직접 전기로 변환하는 기술로, 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 재생에너지 형태 중 하나임
  태양전지는 반도체 소재(실리콘)를 이용하여 광에너지를 전기에너지로 전환하는데, 이 과정은 외부 연료나 물리적 연소 없이 진행되므로 온실가스 배출이 거의 없음
  태양광의 가장 큰 장점 중 하나는 한계비용이 거의 ‘제로’에 수렴한다는 것임. 일단 설치가 완료되면 발전에 필요한 연료가 무료이며, 운전과 유지비용도 상대적으로 낮음
  그런 태양광 발전에는 간헐성이라는 구조적 한계가 존재
  또한 태양광 패널의 수명(25~30년)이 다한 후의 폐기물 처리 문제나, 대규모 태양광 단지 조성에 따른 토지 이용 이슈도 환경적·사회적 문제임

## Slide 7: 2. 주요 재생에너지의 종류와 특징
풍력(wind power)
  풍력 발전은 공기의 흐름, 즉 바람의 운동에너지를 기계적 회전력으로 전환하고 이를 다시 전기에너지로 변환하는 방식의 재생에너지 기술임
  풍력발전의 가장 큰 장점은 연료비가 전혀 들지 않으며, 이산화탄소 및 기타 대기오염물질을 배출하지 않는다는 점임
  태양광과 마찬가지로 한계비용이 매우 낮아, 장기적으로 경제성에서도 경쟁력을 갖추고 있음
  바람의 세기와 방향은 시간과 장소에 따라 크게 달라지기 때문에, 실시간 전력 수요와의 불일치 문제가 발생. 이에 따라 예측 정확도를 높이고, 보완 발전원 또는 에너지 저장장치와 연계하는 것이 필수적임
  풍력 터빈의 회전 날개가 조류 충돌이나 소음 문제, 경관 훼손 등의 환경적·사회적 반발을 초래하기도 하며, 육상 풍력은 부지 확보와 주민 수용성 확보가 중요한 과제로 지적됨

## Slide 8: 2. 주요 재생에너지의 종류와 특징
수력(hydropower)
  수력 발전은 물의 위치에너지 또는 운동에너지를 이용하여 전기를 생산하는 방식으로, 가장 오래된 형태의 재생에너지이자 전 세계 재생에너지 전력 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 에너지원임
  다른 재생에너지원과 달리 수력은 저장된 물의 양과 시간대를 조절함으로써 출력 제어가 가능하다는 점에서, 기저 부하(base load)뿐만 아니라 피크 부하(peak load) 수요 대응에도 효과적임
  경제성 측면에서도 초기 투자비용은 높지만, 운영 및 유지비용이 낮고 수명이 50년 이상으로 길어 장기적 관점에서는 매우 경쟁력이 있음
  환경 생태적 제약
    대규모 댐 건설은 강의 흐름을 변경하고, 하천 생태계와 어류 이동에 지장을 주며, 주변 생물다양성을 감소시킬 수 있음
  사회적 갈등과 지역사회 영향
    대규모 수력댐 건설은 종종 대규모 이주를 동반하며, 이로 인한 사회적 갈등, 문화적 손실, 재산권 문제 등이 발생할 수 있음

## Slide 9: 2. 주요 재생에너지의 종류와 특징
바이오에너지(Bioenergy)
  바이오에너지는 식물, 동물, 미생물 등의 생물 유기체에서 유래한 바이오메스(biomass)를 연료로 사용하여 열, 전기 또는 연료 형태의 에너지를 생산하는 방식임
  에너지 형태로는 바이오가스, 바이오디젤, 바이오에탄올, 고형 연료 펠릿 등으로 다양하게 가공될 수 있음
  바이오에너지의 주요 강점은 기존 에너지 인프라와의 높은 호환성임. 기존 내연기관이나 보일러 시스템과의 결합이 가능하므로, 전환 비용이 상대적으로 낮고 에너지 저장 및 수송도 용이함
  환경적 지속가능성 측면에서의 문제
    간접적 토지이용 변화(ILUC:Indirect Land Use Change)와 식량-연료 경쟁 문제
    바이오매스는 생장 과정에서 흡수한 탄소를 연소 시 배출하기 때문에 순배출이 ‘0’이지만, 실제로는 생산, 수확, 운송, 가공 과정에서 상당량의 온실가스가 추가적으로 발생

## Slide 10: 2. 주요 재생에너지의 종류와 특징
지열에너지(Geothermal energy)
  지열에너지는 지구 내부에서 발생하는 열에너지를 활용하여 전력이나 열을 생산하는 재생에너지의 한 형태임
  지열 발전은 전통적인 화석연료 발전이나 태양광·풍력과 비교해 출력이 안정적이고 예측 가능하다는 점에서 큰 장점을 가짐. 이에 따라 지열은 기저 부하를 담당할 수 있는 드문 재생에너지로 평가됨
  경제성 측면에서는 초기 탐사 및 시추 비용이 매우 높은 편이며, 지열 자원의 온도·압력 조건이 적합하지 않거나 예상과 다른 경우에는 프로젝트 실패 위혐이 존재
  지열 발전은 지열 자원의 지역적 편재성이 강하다는 제약이 있음
    전통적으로 지열 발전은 화산대나 판 경계 인근의 고열지대에 집중되어 있으며, 이러한 조건을 갖춘 지역은 제한적임
  환경적 측면에서 지열 발전은 일반적으로 친환경적이지만, 특정 조건에서는 지반 침하, 소규모 지진 유발, 지하수 오염 등의 우려도 존재

## Slide 11: 3. 재생에너지의 경제적 특성
높은 초기 고정비와 낮은 한계비용
  재생에너지원은 일반적으로 초기 고정비용이 매우 높은 반면, 한계비용은 거의 제로에 수렵하는 독특한 비용 구조를 가짐
    초기 고정비용은 발전소 건설, 장비 구매, 설치 비용, 계통 연계 등에 필요한 일회성 투자 비용을 의미
    한계 비용은 추가적인 전력단위를 생산하는데 드는 비용을 의미
  그러나 초기 투자 비용이 크다는 것은 재생에너지 프로젝트가 높은 자본 접근성과 장기적인 투자 회수 기간을 필요로 함을 의미하며, 이는 자금조달 조건과 정책 지원 여부에 따라 프로젝트의 경제성이 크게 좌우될 수 있음을 의미
  기존의 화석연료 발전은 연료비를 반영하여 전력가격이 결정되지만, 재생에너지는 추가 생산 비용이 낮기 때문에 시장 가격을 하방 압박하는 경향이 있으며, 이는 기존 발전사업자들의 수익성에 영향을 미칠 수 있음

## Slide 12: 3. 재생에너지의 경제적 특성
간헐성 및 비제어성의 경제적 함의
  간헐성(interminttency)란 자윈의 이용 가능성이 시간에 따라 불규칙하게 변함을 의미
  비제어성(non-dispatchability)란 발전량을 전력 수요에 맞추어 인위적으로 조절할 수 없다는 한계를 의미
  간헐성과 비제어성은 재생에너지의 전력 시스템 통합 비용을 증가 시킴
    전력 시스템에 안정적으로 통합하기 위해 필요한 보완적 조치의 비용으로 예비력 확충, 계통강화, 예측 시스템 개발, 저장 설비 구축 등이 포함됨
  간헐성과 비제어성은 재생에너지의 시장 수익성과 가치에도 영향을 미침
    태양광과 풍력은 특정 시간대에 대량 공급되는 경향이 있어 전력가격이 급락하는 가치 감소 현상이 발생
    이로 인해 재생에너지 단위 전력당 시장가치가 감소하여, 투자 수익성이 악화될 수 있음

## Slide 13: 3. 재생에너지의 경제적 특성
규모의 경제와 학습곡선
  재생에너지 기술, 특히 태양광과 풍력은 최근 수십 년간 급속한 비용 하락을 경험하였는데, 규모의 경제와 학습곡선이라는 두 가지 경제학적 메커니즘이 핵심적으로 작용하였음
  규모의 경제란 생산설비나 프로젝트의 규모가 커질수록 단위당 고정비용이 분산되어 생산비용이 감소하는 현상
    대규모 태양광 발전소나 해상풍력 단지는 발전설비, 인프라, 운영 인력 등을 규모화함으로써 건설 및 운영 단기를 줄일 수 있음
  학습곡선은 누적 생산량이 증가함에 따라 생산성과 효율성이 향상되고, 이에 따라 단위당 비용이 체계적으로 하락하는 현상을 의미
    단순한 규모의 확장과는 달리, 반복적인 생산과 운용을 통해 축적된 노하우, 기술 혁신, 공정 개선, 조직 역량 강화 등에 의해 달성

## Slide 14: 3. 재생에너지의 경제적 특성
외부효과와 사회적 편익
  재생에너지는 발전 과정에서 온실가스 저감, 대기오염 감소, 에너지 안보 강화, 고용 창출, 기술 혁신 촉진 등의 광범위한 사회적 편익 제공
  화석연료 기반 발전은 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 이산화질소(N2O) 등 주요 온실가스를 배출하지만, 태양광, 풍력, 지열 등은 발전 과정에서 온실가스 배출이 거의 없음
  재생에너지는 대기오염 저감과 건강편익을 동시에 제공함
    석탄이나 중유 발전소는 이산화항(SO2), 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM2.5) 등을 배출하여 호흡기 질환, 조기사망률, 생산성 저하 등의 사회적 비용을 유발하는데, 재생에너지 전환은 이와 같은 비용을 줄일 수 있음
  에너지 안보 강화와 수입 대체
    재생에너지는 자국 내 자원을 활용할 수 있으므로, 화석연료 수입 의존도를 줄이고 에너지 가격의 국제적 변동성에 대한 노출을 완화
  재생에너지 산업의 지역 기반의 설치, 운영, 유지관리 인력을 필요로 하기 때문에, 농촌이나 저개발 지역의 경제활동과 일자리 창출에 기여할 수 있음

## Slide 15: 4. 재생에너지의 비용추이와 경쟁력
균등화 발전비용의 변화
  균등화 발전비용(Levelized Cost of Electricity, LCOE)은 발전 설비의 수명 기간 동안 총 비용을 총 발전량으로 나눈 값으로, 서로 다른 발전 기술 간의 경제성을 비교하는데 널리 사용됨
  최근 10여 년 동안 재생에너지 기술의 발전과 대규모 보급 확산으로 인해 태양광과 풍력의 균등화 발전비용은 급력한 하락세를 보임
    2010년 대비 2020년 기준 태양광의 글로벌 평균 균등화 발전비용은 약 90% 하락하였고, 육상 풍력은 약 70% 감소
  다만 균등화 발전비용은 간헐성, 계통 통합 비용, 위치 기반 제약 등은 반영하지 못하는 한계가 있음

## Slide 16: 4. 재생에너지의 비용추이와 경쟁력
재생에너지 vs. 화석연료 발전의 경제성 비교
  재생에너지와 화석연료 발전 간의 경제성 비교는 단순한 발전 단가 수준을 넘어서, 비용 구조의 차이, 연료 가격의 변동성, 환경 비용, 정책 지원 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야함
  첫째, 발전 단가 측면에서, 재생에너지는 고정비 비중이 높고 한계비용이 거의 제로에 가까운 구조를 갖고 있는 반면, 화석연료 발전은 연료비 비중이 높아 운영 비용의 변동성이 큼
    국제재생에너지기구는 2023년 기준 전 세계 신규 태양광 및 육상풍력 발전 프로젝트의 평균 균등화발전 비용은 화석연료에 비하여 56% 및 67% 낮은 것으로 추정
  대기오염, 온실가스 배출 등의 외부비용을 고려할 경우 총 사회적 비용 측면에서 재생에너지가 우수한 결과를 나타냄.
    탄소세나 배출권거래제와 같은 환경비용 내재화 정책이 본격화될수록, 재생에너지의 상대적 경제성은 더욱 강화됨
  가격 예측 가능성과 에너지 안보 측면에서, 재생에너지는 지역 자원을 활용할 수 있으며, 설치 이후 연료비가 들지 않아 장기적인 가격 안정성이 뛰어남

## Slide 17: 4. 재생에너지의 비용추이와 경쟁력
재생에너지 vs. 화석연료 발전의 경제성 비교
  설비 투자 유인과 금융 조건에서도 점차 재생에너지가 우위를 점하고 있음. 기술이 성숙함에 따라 재생에너지 프로젝트의 위험도가 감소하고, 이에 따라 자본비용도 하락하고 있음
  그러나, 재생에너지는 간헐성과 계통 통합 비용이라는 구조적 제약을 안고 있으며, 화석연료 발전이 여전히 출력 조절력과 기저 부하 제공 능력에서 강점을 가진다는 점은 경제성 비교에서 함께 고려되어야 함

## Slide 18: 5. 시장 통합과 전력 시스템 내 재생에너지의 역할
전력망 통합문제
  전력망 통합 문제란, 간헐적이고 비제어적인 재생에너지 발전원을 대규모로 전력망에 연계할 때 발생하는 주파수 안정성, 전압 관리, 실시간 수요-공급 균형 유지, 송전망 혼잡 등의 문제를 의미
  태양광과 풍력 등의 예측 불가능성은 기존의 중앙 집중형 발전 시스템이 갖고 있는 고정성과 계획 중심의 운영 방식에 부담을 줌
    발전량이 급증하거나 급감할 경우, 시스템 전반의 주파수나 전압의 안정성이 흔들리 수 있으며, 이는 정전이나 설비 고장의 위험으로 이어질 수 있음
  많은 재생에너지 설비가 수요 중심지가 아닌 지역에 분산적으로 설치되어 있어, 전력을 수요지까지 안정적으로 이송하기 위한 송배전망 확충과 계통 강화 투자가 필요

## Slide 19: 5. 시장 통합과 전력 시스템 내 재생에너지의 역할
전력망 통합문제
  전통적인 발전 방식은 수요에 맞춰어 발전량을 조절하는 ‘공급 조절형’ 시스템이자만, 재생에너지 확대 이후에는 공급량에 따라 수요를 조절하거나 저장하는 ‘수요 반응형’ 체제로의 전환이 요구됨
    이를 위해서는 에너지 저장장치, 수요관리, 유연한 보완 발전원의 확보 등이 병행되어야 하며, 이러한 요소들을 가격 신호를 통해 적절히 유도하는 시장 기반의 유연성 메커니즘이 중요

## Slide 20: 5. 시장 통합과 전력 시스템 내 재생에너지의 역할
보완성 저장기술의 중요성
  태양광과 풍력 증 주요 재생에너지원은 자연 조건에 따라 발전량이 변하기 때문에, 안정적인 전력공급을 보장하기 위해서는 보완적 에너지 자원과 에너지 저장기술의 활용이 필수적임
  보완성(complementarity)는 서로 다른 재생에너지원이 시간적·공간적으로 상호보완적인 특성을 가질 때 나타나는 효과를 말함
    상이한 발전 패턴을 가진 자원을 함께 활용하면 출력의 변동성을 완화할 수 있으며, 보다 균등한 전력 공급이 가능해짐
  에너지 저장 기술, 특히 배터리 저장 시스템(BESS:Battery Energy Storage System)은 발전량이 초과되는 시간대에 전력을 저장하고, 공급이 부족한 시간에 방전함으로써 출력 평준화, 주파수 조절, 피크 부하 대응 등의 다양한 기능을 수행
  경제적으로도 저장기술은 재생에너지의이 가치를 높이는데 기여
    저장을 통해 공급 시점을 이동시킬 수 있다면 전력 가격이 높은 시간대에 판매할 수 있어 수익성을 개선시킬 수 있음

## Slide 21: 5. 시장 통합과 전력 시스템 내 재생에너지의 역할
전력시장 구조와 재생에너지의 적응
  전통적인 전력시장은 대규모 발전소가 수요를 충족시키고. 실시간 수급 균형을 유지하며, 발전비용에 기반해 가격이 결정되는 체계로 운영되었음
  재생에너지지는 소규모, 분산형, 간헐적, 비제어적 특성을 갖고 있어 기존 시장 설계와 근본적인 불일치를 드러냄
  첫째, 재생에너지는 한계비용이 거의 제로에 가까운 발전원으로, 공급이 증가하면 전력시장 가격을 하락시키는 경향이 있음
    고정 가격 보조(FIT)를 받은 재생에너지가 시장 가격과 무관하게 우선적으로 공급될 경우, 시장가격이 왜곡되고 기존 발전자원이 수익성이 악화될 수 있음
  둘째, 재생에너지의 간헐성과 예측 불가능성은 시장 유연성 확보를 필수적으로 만듦
    단순한 에너지 거래 외에도 예비력, 주파수 조절, 부하 조정, 수요 반응 등 다양한 부가 서비스를 거래하는 시장이 필요

## Slide 22: 5. 시장 통합과 전력 시스템 내 재생에너지의 역할
전력시장 구조와 재생에너지의 적응
  재생에너지 중심 전력 시스템에서는 용량 보장(capacity adequacy) 확보를 위한 새로운 시장 구조가 필요
    기존 에너지 시장은 에너지 판매를 통해 수익을 확보하지만, 재생에너지 확대에 따라 가격이 낮아지고 수익이 불안정해지면서 장기적 투자 유인이 약화
  재생에너지의 분산성과 지역성은 전통적인 중앙 집중형 송전망 기반의 시장 설계에 도전을 제기함
    소규모 태양광 발전, 가정용 저장장치, 전기차 충전의 확산은 소비자이자 생산자의 등장을 촉진하며, 분산자원 기반의 새로운 시장 참여 모델이 요구됨

## Slide 23: 6. 재생에너지에 의한 전력생산
2023년 재생에너지에 의한 전력 생산은 8,988.4(TWh) 였고 지역별로는 중국을 중심으로 한 아시아태평양지역이 46.1%를 차지하고 있으며, 유럽 19.7%, 북미 16.4%, 중남미 11.7% 순으로 나타남
개별 국가별로는 중국이 전 세계 전력생산에서 차지하는 비중은 32.2%, 미국 10.8%, 브라질 7.0%, 캐나다 4.7%, 인도 4.2% 등임
풍력발전량은 중국(885.9TWh), 미국(429.5TWh), 독일(141TWh) 순이며 태양광 발전은 중국(584.2TWh), 미국(240TWh), 인도(113.4TWh) 순이었음
수력발전은 중국(1,2260TWh), 브라질(428.7 TWh), 캐나다(363.2 TWh), 미국(236.3 TWh) 순이었음

## Slide 24
지역/국가 | 풍력 | 태양광 | 수력 | 기타 | 전체 | 비중(%)
북미 | 490.1 | 275.3 | 620.9 | 84.8 | 1,471.1 | 16.4
캐나다 | 38.9 | 7.6 | 364.2 | 10.4 | 421.2 | 4.7
미국 | 429.5 | 240.5 | 236.3 | 67.3 | 973.7 | 10.8
중남미 | 134.2 | 82.6 | 749.9 | 83.0 | 1,049.7 | 11.7
브라질 | 95.5 | 51.5 | 428.7 | 55.8 | 631.5 | 7.0
유럽 | 614.1 | 294.9 | 638.7 | 221.6 | 1,769.3 | 19.7
프랑스 | 52.3 | 22.2 | 55.5 | 9.7 | 139.8 | 1.6
독일 | 142.1 | 61.2 | 19.6 | 49.5 | 272.4 | 3.0
이태리 | 23.5 | 31.2 | 38.9 | 20.3 | 114.0 | 1.3
노르웨이 | 14.0 | 0.5 | 136.1 | 0.3 | 150.9 | 1.7
스페인 | 64.2 | 46.8 | 25.5 | 5.4 | 142.0 | 1.6
스웨든 | 34.3 | 3.1 | 66.0 | 11.3 | 114.8 | 1.3
튀르키에 | 34.1 | 20.5 | 63.9 | 19.5 | 137.9 | 1.5
영국 | 82.0 | 13.8 | 5.2 | 34.0 | 135.0 | 1.5
[표 9-1] 재생에너지에 의한 전력생산(2023년 기준, TWh)

## Slide 25
[표 9-1] 재생에너지에 의한 전력생산(2023년 기준, TWh)
지역/국가 | 풍력 | 태양광 | 수력 | 기타 | 전체 | 비중(%)
CIS 국가들 | 8.8 | 6.0 | 253.0 | 1.5 | 269.3 | 3.0
러시아 | 4.7 | 2.6 | 200.9 | 0.8 | 209.1 | 2.3
중동 | 5.1 | 35.9 | 27.6 | 0.3 | 68.9 | 0.8
아프리카 | 27.8 | 19.2 | 161.6 | 9.7 | 218.4 | 2.4
동아프리카 | 2.6 | 1.9 | 82.1 | 8.5 | 95.2 | 1.1
아시아태평양 | 1,045.2 | 927.7 | 1,788.2 | 380.6 | 4,141.7 | 46.1
호주 | 31.9 | 45.0 | 15.3 | 3.1 | 95.2 | 1.1
중국 | 885.9 | 584.2 | 1,226.0 | 198.1 | 2,894.1 | 32.2
인도 | 82.1 | 113.4 | 149.2 | 37.3 | 382.0 | 4.2
일본 | 10.0 | 97.0 | 74.5 | 42.0 | 223.5 | 2.5
전세계 | 2,325.3 | 1,641.6 | 4,240.0 | 781.5 | 8,988.4 | 100.0
OECD 국가 | 1,149.4 | 755.3 | 1,385.5 | 385.9 | 3,676.0 | 40.9
비OECD 국가 | 1,175.9 | 886.3 | 2,854.5 | 395.6 | 5,312.4 | 59.1

## Slide 26: 6. 재생에너지에 의한 전력생산
전 세계 태양광 발전용량은 풍력에 비하여 빠르게 증가하고 있으며 2013~2023년 사이 연 평균 25.9%의 성장률을 나타냄
태양광의 경우 중국의 발전용량 비중은 43.0%에 달하고 있으며 연평균 증가율도 42.4%를 나타냄
  미국의 비중은 9.8%이며 연평균 증가율은 26.5%로 상대적으로 빠르게 증가
풍역발전 용량의 경우 중국이 전 세계 발전용량의 43.4%를 차지하고 있으며 최근 10년간 연평균 19.1% 증가하였음
  미국(14.6%), 독일(6.8%)의 순으로 비중이 높음

## Slide 27
지역/국가 | 발전용량 | 비중 | 2013-2023 연평균 증가율
북미 | 155,873 | 11.0% | 26.7%
미국 | 139,205 | 9.8% | 26.5%
중남미 | 53,603 | 3.8% | 61.1%
브라질 | 37,449 | 2.6% | 122.8%
유럽 | 299,200 | 21.1% | 13.5%
독일 | 81,739 | 5.8% | 8.3%
이태리 | 29,795 | 2.1% | 5.1%
스페인 | 31,016 | 2.2% | 16.1%
CIS 국가들 | 4,685 | 0.3% | 104.0%
중동 | 18,543 | 1.3% | 40.2%
아프리카 | 13,479 | 0.9% | 34.9%
아시아태평양 | 873,586 | 61.6% | 35.8%
호주 | 33,683 | 2.4% | 22.1%
중국 | 609,921 | 43.0% | 42.4%
인도 | 73,109 | 5.2% | 46.5%
일본 | 87,068 | 6.1% | 20.4%
한국 | 27,046 | 1.9% | 33.1%
전세계 | 1,418,969 | 100.0% | 25.9%
[표 9-2] 태양광& 태양열 발전용량(단위: 메가와트, 2023년 기준)

## Slide 28
[표 9-3] 풍력 발전용량(단위: 메카와트, 2023년 기준)
지역/국가 | 발전용량 | 비중 | 2013-2023 연평균 증가율
북미 | 172,327 | 16.9% | 9.4%
캐나다 | 16,989 | 1.7% | 8.1%
미국 | 148,020 | 14.6% | 9.4%
중남미 | 42,018 | 4.1% | 28.1%
브라질 | 29,135 | 2.9% | 29.5%
유럽 | 268,708 | 26.4% | 8.3%
프랑스 | 22,196 | 2.2% | 10.5%
독일 | 69,459 | 6.8% | 7.6%
스페인 | 31,028 | 3.1% | 3.1%
영국 | 30,215 | 3.0% | 10.4%
중동 | 1,871 | 0.2% | 31.4%
아프리카 | 8,654 | 0.9% | 17.4%
아시아태평양 | 520,912 | 51.2% | 17.5%
중국 | 441,895 | 43.4% | 19.1%
인도 | 44,736 | 4.4% | 9.3%
전세계 | 1,017,199 | 100.0% | 13.0%

## Slide 29: 7. 정책 도구와 정부의 역할
재생에너지 확대를 위한 정책도구
  재생에너지 확대는 시장 자율에만 맡겨질 경우, 외부효과의 과소반영, 초기 비용 부담, 시장실패 등으로 인해 충분한 공급이 이루어지기 어려움
  발전차액지원제도(FIT: Feed-in- Tariff), 신재생에너지 공급의무제도(RPS: Renewable Portfolio Standard), 탄소세(Carbon tax) 등이 정책 수단으로 사용됨
  발전차액지원제도는 일정 기간 동안 재생에너지 발전 사업자에게 시장가격보다 높은 고정가격으로 전력 구매를 보장해주는 제도
    투자 안정성과 예측 가능성을 제공하여 초기 시장 형성에 기여
  신재생에너지 공급의무제도는 일정 규모 이상의 발전사업자가 전체 발전량 중 일정 비율 이상을 재생에너지로 공급하도록 법령으로 의무화하는 제도임
    의무비율은 해마당 상향 조정될 수 있으며, 재생에너지 공급 증서를 거래하는 방식으로 유연성을 부여
  탄소세는 재생에너지에 대한 직접적인 보조 대신, 화석연료의 상대적 가격을 상승시켜 시장 내에서 재생에너지의 경쟁력을 높이는 간접적 유인 구조를 갖지고 있음

## Slide 30: 7. 정책 도구와 정부의 역할
정책 실패와 보조금의 효율성 문제
  재생에너지 보급을 위한 보조금 정책은 시장실패를 보완하고 기술 혁신과 초기 확산을 촉진하는 유효한 정책 수단이지만, 그 자체가 정책 실패를 초래할 가능성이 존재
  보조금의 과잉지급은 시장 가격 신호를 왜곡하고 비효율적인 투자를 유도할 수 있음
    발전차액지원제도가 지나치게 높은 고정가격을 보장할 경우, 단기적으로는 설치가 급증하더라도, 장기적으로는 과잉설비와 전력망 혼잡, 보조금 재정 고갈 등의 부작용 초래
  보조금은 기술 간 경쟁을 왜곡하거나 특정 산업에 대한 비효율적 편향을 유발할 수 있음
  보조금의 지속성 및 정책 일관성 부족은 투자자 신뢰를 저하시켜 시장의 불확실성을 증대시킬 수 있음
  보조금이 역진적 효과를 낳을 수도 있음

## Slide 31: 7. 정책 도구와 정부의 역할
정책 실패와 보조금의 효율성 문제
  보조금 정책은 자체가 목적이 되어서는 안되며, 시장 경쟁력 확보를 위한 ‘이행 수단’으로 작동해야함
    보조금이 점진적으로 축소되거나 성과 기반으로 전환되도록 설계하는 것이 중요
    탄소가격제, 경쟁입찰제도, 기술 중립적 인센티브 등과의 병행이 필요

## Slide 32: 8. 재생에너지의 미래
재생에너지의 경제적 가능성과 한계
  경제적 가능성
    재생에너지의 가장 큰 경제적 가능성은 비용 경쟁력임. 최근 10년 동안, 태양광과 풍력의 균등화 발전비용이 급속하게 감소하였으며, 일부 국가에서는 보조금 없이도 신규 재생에너지 프로젝트의 발전단가가 기존 화석연료 발전보다 낮아지는 ‘그리드패러티’를 이미 달성
    한계비용이 거의 제로에 가까운 발전 구조는 장기적으로 매우 높은 경제성을 제공. 에너지 안보 측면에서도 유리
    재생에너지 산업은 고용 창출과 지역경제 활성화에도 기여

## Slide 33: 8. 재생에너지의 미래
재생에너지의 경제적 가능성과 한계
  경제적 제약조건
    재생에너지의 간헐성과 비제어성은 전력망의 안정성을 위협하고, 추가적인 예비력, 저장설비, 계통 보강 비용 등을 발생시켜 시스템 전체의 총비용을 증가시킴
    재생에너지의 입지 제약과 자원 편재성도 경제성을 제한할 수 있음
    기술발전과 투자 확대를 위한 정책적 불확실성도 재생에너지의 경제성에 장애 요인이 됨
    재생에너지가 에너지 시장에 미치는 가격 왜곡 효과도 경제적 쟁점이 됨
      가격 잠식

## Slide 34: 8. 재생에너지의 미래
분산형 에너지와 지역경제
  에너지 시스템이 중앙집중형에서 분산형으로 전환됨에 따라, 지역 단위의 에너지 생산·소비· 관리 모델이 부상하고 있으며, 이는 단순한 기술 구조의 변화에 그치지 않고 지역경제 활성화와 사회적 구조 전환을 동반하는 변곡점이 되고 있음
    분산형 에너지는 지역 내 투자 및 고용 창출 효과를 통해 지역경제를 활성화할 수 있음
    분산형 에너지는 에너지 자립도 향상과 외부 의존성 감소를 통해 지역의 구조적 지속가능성을 높임
    분산형 에너지 시스템은 시민 참여와 지역 거버넌스를 확대하는 기반이 됨
    분산형 에너지는 지역 맞춤형 에너지 전략과 산업 다각화의 계기를 제공할 수 있음