## Slide 1
에너지경제학 특강
원자에서 원자력발전까지:
핵분열과 핵융합의 기초
경제학적 관점에서 바라본 원자력 에너지의
물리적 원리와 비용·위험 구조의 이해
경제학과 전공 강의
대상: 상경계열 학부생
2026년 8월 28일

## Slide 2
LECTURE 02
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
문제 제기: 전기는 어디에서 오는가
아주 작은 원자핵의 변화가
왜 발전소 규모의 에너지를
만들어 낼 수 있는가?
연료비 vs. 자본비 구조의 결정
에너지를 추출하는 물리적 방식(화학반응 vs. 핵반응)은 초기 건설비와 운영 연료비의 비중을 근본적으로 결정합니다.
위험과 외부효과의 성격 변화
연소 부산물(탄소)과 핵반응 부산물(폐기물)의 물리적 특성은 환경적 외부비용과 규제 준수 비용의 차이를 발생시킵니다.
운영 유연성과 시스템 가치
반응 제어의 물리적 메커니즘은 발전원의 출력 조절 능력과 전력 계통 내에서의 경제적 역할을 규정합니다.
"물리적 발전 원리를 이해하는 것은 경제적 의사결정을 위한 비용·위험·편익 분석의 출발점입니다."

## Slide 3
LECTURE
SECTION 2
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
만물은 원자로 이루어져 있다
원자의 기본 구조
원자핵 (Nucleus): 원자의 중심에 위치하며 양성자와 중성자로 구성
전자 (Electron): 원자핵 주변의 넓은 공간을 차지하는 음전하 입자
전기적 중성: 양성자(+) 수와 전자(-) 수가 같아 전체 전하는 0
핵자(Nucleon)양성자와 중성자의 통칭
전자구름전자가 발견될 확률 분포
질량의 집중
원자 질량의 99.9% 이상이 극도로 작은 원자핵에 집중되어 있음
전자는 원자의 부피 대부분을 차지하지만 질량은 무시할 수 있을 정도로 작음
공간과 질량의 역설
원자의 크기는 대부분 텅 빈 공간과 같은 전자구름이 차지하지만, 우리가 에너지를 추출하고자 하는 핵심 동력은 그 중심의 아주 작은 원자핵에 숨겨져 있습니다.
경기장 비유 (Stadium Analogy)
원자를 축구 경기장 크기로 확대한다면, 원자핵은 경기장 중앙에 놓인 작은 구슬 정도의 크기입니다. 전자는 경기장 전체 공간에 퍼져 있는 안개와 같습니다.
경제학적 연결고리
에너지 밀도의 차이는 여기서 발생합니다. 화학반응(연소)은 원자 사이의 전자를 재배치하지만, 원자력은 질량이 집중된 핵 자체를 변화시켜 막대한 에너지를 끌어냅니다.

## Slide 4
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
원소를 결정하는 것은 양성자 수다
원자번호 (Atomic Number, Z)
원소의 정체성은 원자핵 속에 들어있는 양성자의 개수로 정의됩니다. 이는 원자의 '지문'과 같아서, 양성자 수가 하나라도 변하면 원소의 종류 자체가 바뀌게 됩니다.
수소 (H)
Z = 1
헬륨 (He)
Z = 2
탄소 (C)
Z = 6
우라늄 (U)
Z = 92
변화하는 입자
결과 현상
정체성 변화 여부
양성자 (Proton)
핵반응 (분열/융합)
원소 자체가 바뀜
전자 (Electron)
이온화 (화학 반응)
동일 원소 (전하만 변화)
중성자 (Neutron)
동위원소 형성
동일 원소 (질량만 변화)
경제학적 관점: 핵반응은 물질의 근본 가치(원소)를 바꾸는 과정이므로, 일반 화학 반응(전자 재배치)보다 압도적으로 큰 에너지를 수반합니다.

## Slide 5
LECTURE 05
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
주기율표는 원자번호 순서의 지도다
원소 배열의 원리
원자번호(Z) 중심: 현대 주기율표는 양성자 수가 증가하는 순서대로 원소를 배열합니다.
핵의 층 (Identity): 양성자 수는 원소의 고유한 '정체성'을 결정합니다.
전자의 층 (Properties): 같은 열(족)의 원소들은 전자 배치가 비슷하여 화학적 성질이 유사합니다.
경제학적 관점: 핵반응은 단순한 연료 연소가 아니라, 원료의 '정체성' 자체가 바뀌며 막대한 에너지가 발생하는 과정입니다.
구분
화학반응 (Chemical)
핵반응 (Nuclear)
주요 변화
최외각 전자의 재배치 및 결합
전자구름 수준
원자핵의 분열, 융합 또는 붕괴
원자핵 수준
원소 유지
원자번호 유지 (원소 종류 불변)
원자번호 변화 가능 (원소 종류 변화)
에너지 규모
상대적으로 작음 (분자 결합 수준)
매우 큼 (질량결손에 의한 에너지)
대표 사례
석탄 연소, 가스 발전, 배터리 반응
우라늄 핵분열, 태양의 핵융합

## Slide 6
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
동위원소: 같은 원소, 다른 핵의 무게와 안정성
동위원소(Isotope)의 정의
양성자 수(원자번호 Z)는 같아 화학적 성질은 동일하지만, 중성자 수(N)가 달라 질량과 핵적 안정성이 다른 원자들입니다.
질량수(A) = 양성자(Z) + 중성자(N)
에너지원의 핵심: 우라늄(Uranium)
천연 우라늄은 대부분 U-238로 구성되어 있으며, 실제 핵분열이 용이한 U-235는 극소량에 불과합니다.
우라늄-235 (핵분열성)
약 0.7%
우라늄-238 (비분열성)
약 99.3%
에너지경제학적 함의
연료비 및 농축 비용:
0.7%의 U-235를 3~5%까지 끌어올리는 농축(Enrichment) 과정이 필수적이며, 이는 초기 연료 비용의 큰 비중을 차지함.
공급망 및 에너지 안보:
농축 기술은 고도의 기술력과 막대한 자본이 필요하여 특정 국가나 기업에 의존하게 되며, 이는 국가의 에너지 안보 전략과 직결됨.
자원 희소성 관리:
동위원소 구성에 따라 가용 자원량이 결정되므로, 효율적인 연소 및 재처리 기술 개발은 장기적인 자산 가치에 영향을 미침.
Source: U.S. NRC, "What is Uranium?" (2026-08-28)
핵에너지 경제학에서는 단순히 "우라늄"이라는 원소뿐만 아니라, 특정 동위원소의 농도와 추출 비용이 비즈니스 모델의 핵심입니다.

## Slide 7
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
핵 결합에너지와 질량결손의 원리
01
질량결손 (Mass Defect): 사라진 무게의 역설
원자핵을 구성하는 개별 양성자와 중성자 질량의 합보다, 이들이 결합하여 만들어진 원자핵 전체의 질량이 더 가벼운 현상을 의미합니다. "부분의 합이 전체보다 크다"는 물리적 실체입니다.
02
질량-에너지 등가성: 초고밀도 에너지의 기원
결합 과정에서 사라진 질량(Δm)은 아인슈타인의 공식에 따라 막대한 양의 결합에너지로 전환되어 방출됩니다. 아주 작은 질량의 손실이 인류가 사용하는 거대한 전력의 원천이 됩니다.
E = Δmc²
03
안정성 추구: 핵분열과 핵융합의 동력
모든 원자핵은 가장 안정한 상태(철, Fe 부근)로 가려는 성질이 있습니다. 무거운 핵은 쪼개지고(핵분열), 가벼운 핵은 합쳐지며(핵융합) 더 강하게 결합된 상태로 이동하고, 그 차이만큼의 에너지를 외부에 내놓습니다.
핵자당 결합에너지가 커질수록(더 안정해질수록) 남는 에너지가 밖으로 방출됩니다.
에너지경제학적 관점에서 질량결손은 연료의 무게 대비 산출 에너지를 극대화하는 물리적 기초이며,
이는 화석연료와 차별화되는 원자력의 낮은 연료비 비중과 높은 에너지 밀도를 결정하는 핵심 요인입니다.

## Slide 8
LECTURE 08
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
핵분열: 무거운 핵이 둘로 갈라지는 반응
1
중성자 흡수
외부에서 날아온 중성자가 우라늄-235와 같은 무거운 핵분열성 핵종에 흡수됩니다.
2
불안정 및 분열
핵이 극도로 불안정해지며 두 개의 더 가벼운 핵(핵분열생성물)으로 쪼개집니다.
3
에너지 방출
이 과정에서 2~3개의 추가 중성자와 막대한 양의 에너지가 방출됩니다.
핵분열 개념식
중성자
+
핵분열성 핵종
핵분열생성물
+
추가 중성자
+
에너지 (E=mc²)
에너지의 전환
방출된 에너지는 처음에는 입자들의 운동에너지로 나타나며, 주변 물질과 충돌하면서 최종적으로 열(Heat)로 변환됩니다.
원소의 정체성 변화
양성자 수가 달라지므로 화학 반응과 달리 원소 자체가 변하며, 생성된 핵분열생성물은 여전히 방사성을 띨 수 있습니다.

## Slide 9
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
연쇄반응과 임계상태의 제어
유효증배계수 (k)의 경제적 의미
k = 1
임계 (Critical): 정상 출력 유지. 안정적 에너지 공급의 핵심.
k < 1
아임계: 연쇄반응 감소. 출력 저하 및 정지 상태.
k > 1
초임계: 연쇄반응 급증. 출력 상승 시의 일시적 상태.
제어봉 (Control Rod)
중성자를 흡수하여 반응 속도를 조절하는 '브레이크' 역할.
감속재 (Moderator)
중성자 속도를 늦춰 핵분열 확률을 높이는 '촉매' 역할.
경제학적 연결: 원자로의 임계 제어 능력은 발전소의 운영 유연성과 안전성(외부효과)을 결정하는 핵심 기술 요소입니다.
제어봉: 추출됨 (k > 1 가능)
핵분열 발생: 13
ESTIMATED K
1.02
제어봉 삽입/추출
시뮬레이션 리셋

## Slide 10
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
원자로에서 전기까지: 에너지 변환의 사슬
원자로 노심
핵에너지
증기 발생기
열에너지
터빈
운동에너지
발전기
전기에너지
1단계: 열의 발생과 운반
연료봉 내의 핵분열 연쇄반응이 막대한 열을 생성합니다. 냉각재는 이 열을 흡수하여 노심 외부의 증기 발생기로 운반합니다. 이는 화력 발전의 보일러와 유사한 역할을 수행합니다.
2단계: 물리적 변환과 순환
고압 증기가 터빈의 날개를 고속으로 회전시켜 열에너지를 기계적 회전운동으로 바꿉니다. 터빈에 연결된 발전기가 전기를 생산하며, 사용된 증기는 복수기에서 물로 응축되어 순환합니다.
경제학적 핵심: 원자력 발전은 전기를 핵에서 직접 추출하는 것이 아니라 '핵분열 → 열 → 증기 → 회전'이라는 복잡한 설비 계통을 거치므로 높은 초기 자본비용(CAPEX)이 발생합니다.

## Slide 11
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
핵분열발전의 경제적 특징
높은 초기 고정비 (CAPEX)
원자력은 극도로 자본집약적인 산업입니다. 대규모 설비 투자, 긴 건설 기간(5~10년), 엄격한 안전 규제 및 품질 관리로 인해 초기 건설비와 금융 비용이 발전 원가의 가장 큰 비중을 차지합니다.
낮은 연료비 비중 (OPEX)
우라늄의 높은 에너지 밀도 덕분에 소량의 연료로 막대한 에너지를 생산합니다. 화석연료 발전소와 달리 전체 운영 비용에서 연료가 차지하는 비중이 매우 낮아 원자재 가격 변동에 강한 내성을 가집니다.
외부효과와 장기 책임
발전 과정에서 탄소 배출이 거의 없는 긍정적 외부효과가 있으나, 사고 위험(Low probability, High impact)과 사용후핵연료 처리, 발전소 해체 등 미래 세대에 전가될 수 있는 장기 비용의 제도적 관리가 핵심입니다.
ECONOMIC EVIDENCE
할인율 민감도: 건설 기간이 길어 자본 비용(WACC)이 1%p 상승할 때 균등화발전비용(LCOE)은 다른 발전원보다 훨씬 민감하게 반응합니다.
PRICE STABILITY
가격 변동 내성: 우라늄 원료 가격이 100% 상승하더라도, 최종 전력 생산 원가에 미치는 영향은 5~10% 미만으로 안정적입니다.
RISK MANAGEMENT
사후 처리 기금: 해체 충당금과 방사성 폐기물 관리 기금을 발전 원가에 미리 반영하여 세대 간 비용 전이를 방지하는 제도를 운용합니다.
* 자본의 시간가치와 위험 프리미엄이 원자력 경제성의 핵심 변수임.

## Slide 12
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
핵융합: 가벼운 핵이 결합하는 반응
핵융합의 원리
가벼운 원소의 결합
수소와 같이 가벼운 원자핵들이 초고온 환경에서 서로 충돌하여 더 무거운 원자핵(헬륨)으로 합쳐지는 현상입니다.
질량결손과 에너지
결합 후의 질량이 결합 전보다 줄어들며, 이 줄어든 질량이 E=mc²에 따라 막대한 에너지로 방출됩니다.
D (중수소) + T (삼중수소)
He + n + Energy
* 태양의 에너지원과 동일한 원리 (인공태양)
반응 조건과 제어
제4의 물질 상태: 플라스마(Plasma)
원자핵들이 서로 밀어내는 전기적 반발력(쿨롱 장벽)을 극복하기 위해 1억 도 이상의 초고온 상태가 필수적입니다.
자기밀폐 (MCF)
강력한 자기장을 이용해 뜨거운 플라스마가 용기 벽에 닿지 않게 공중에 띄워 가두는 방식 (예: 토카막)
관성밀폐 (ICF)
레이저 등을 이용해 연료 표적을 순식간에 압축하여 핵융합 반응을 유도하는 방식
경제학적 관점의 과제
에너지를 투입하는 만큼, 혹은 그 이상의 에너지를 뽑아내는 '순에너지 생산'이 상업화의 첫 번째 관문입니다.

## Slide 13
LECTURE
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
핵융합 상용화의 기술적·경제적 난제
기술적 장벽 (Technical Barriers)
점화 및 순에너지 조건 (Q-factor)
투입한 에너지보다 더 많은 에너지를 얻는 실질적인 에너지 이득($Q > 1$) 달성이 필요하며, 발전소 전체 시스템의 에너지 소비를 감안한 임계점 돌파가 필수적입니다.
재료 및 내구성 문제
핵융합 시 발생하는 고에너지 중성자가 구조재료를 손상시키고 방사화(Radioactivation)시키는 문제를 해결해야 하며, 극한의 열 부하를 견디는 신소재 개발이 요구됩니다.
삼중수소 연료주기 관리
천연 존재량이 희박한 삼중수소를 리튬 블랭킷 등을 통해 노심 내부에서 직접 생산·회수·재투입하는 정교한 폐쇄형 연료주기 기술이 실증되어야 합니다.
경제적 장벽 (Economic Barriers)
상업적 경쟁력 확보
실험실에서의 반응 성공이 곧 저렴한 전력 생산을 의미하지 않습니다. 타 발전원 대비 균등화발전비용(LCOE) 측면에서 경쟁력을 갖추는 것이 진정한 최종 관문입니다.
유지보수 및 가동률
복잡한 초전도 자석과 플라스마 제어 장치의 잦은 고장은 가동률을 떨어뜨립니다. 원격 조작을 통한 신속한 정비 체계와 높은 설비이용률 확보가 경제성을 좌우합니다.
거대 자본 및 정책 리스크
수십 년에 걸친 연구개발 기간과 천문학적인 초기 투자비는 민간 투자를 위축시킵니다. 정부의 장기적인 지원과 불확실성에 따른 금융 비용 관리가 핵심입니다.
ECONOMIC INSIGHT
에너지경제학적 성공은 과학적 실증(반응 성공) → 공학적 실증(에너지 생산) → 상업적 경쟁력(비용 효율성)의 3단계를 모두 통과해야 함을 이해해야 합니다.

## Slide 14
LECTURE 14
ENERGY ECONOMICS & NUCLEAR PHYSICS
핵분열과 핵융합 비교 및 종합 토론
구분
핵분열 (Fission)
핵융합 (Fusion)
기본 반응
무거운 핵(우라늄)이 가벼운 핵들로 분열
가벼운 핵(중수소·삼중수소)이 결합
반응 제어
중성자 연쇄반응 조절 (제어봉, 감속재)
초고온 플라스마 및 밀폐 조건 유지
연료 이슈
우라늄 농축 및 공급망 안보 중요
중수소 풍부, 삼중수소 자체 생산 기술 필요
폐기물/위험
고준위 방사성 폐기물, 붕괴열 관리
중성자 방사화, 삼중수소 관리 (연쇄폭발 위험 없음)
경제성 핵심
자본비용, 규제 준수, 폐기물 처리비
장치 복잡성, 순에너지 생산, 상업적 실증
건설비 초과위험
대규모 프로젝트의 공기 지연 및 비용 상승 위험을 누가, 어떻게 분담해야 하는가?
탄소가격 영향
탄소 국경세 및 배출권 가격 상승 시 원자력의 상대적 경제 경쟁력은 어떻게 변하는가?
융합 R&D 투자
핵융합 상용화를 위해 공공 부문의 장기 투자가 민간 투자를 어떻게 견인해야 하는가?
세대 간 비용
사용후핵연료 관리 등 미래 세대가 부담할 비용에 대해 어떤 할인율을 적용하는 것이 공정인가?
원자력의 경제성을 이해하려면 원자핵의 물리학과 자본·위험·제도의 경제학을 함께 봐야 합니다.